8 клас

Контрольна робота з теми

«Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах.»

1.Виберіть частинки, що є носіями електричного струму в електролітах:

а)	електрони;	в) тільки негативні йони;

б)	лише позитивні йони;	г) позитивні та негативні йони.

2. . Вкажіть назву процесу протікання струму в газах:

а)	електроліз;	в) газовий розряд;

б)	електролітична	г) рекомбінація, дисоціація;

3. 	Робота електричного струму на	ділянці електричного кола	визначається	за	формулою...

А) A = Fs    Б) P = UI      В) A = UIt          Г) A = I2 R t

4. Яка кількість теплоти виділяється за 20 хв при силі струму 0,4 А у провіднику             опором 200 Ом?

5. Яку роботу виконує електродвигун пральної машини за 10 хв, якщо  напруга в	мережі 380 В,а опір обмотки 200 Ом?   ККД електродвигуна 70 %.

6.Для позолоти 20 корпусів годинників струм 2 А пропускали крізь розчин солі золота протягом 4 год. Визначте товщину шару золота, якщо площа поверхні одного корпусу 15 см2